Technická správa

# Stavba: 	Multifinkčné ihrisko 33 x 18 m

Investor:	Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1469/1, 075 01 Trebišov

Miesto stavby:	Parc. 2446/1, K.ú. Trebišov (864188), Obec Trebišov

Dátum:	02/2020

Autor projektu:	Ing. Milan Vorčák

V rámci tejto projektovej dokumentácie je navrhované viacúčelové ihrisko zo zastavanou plochou 33x18 m. Ihrisko bude ohraničené  obvodovými mantinelmi výšky min. 0,95 m a ochrannej siete výšky min. 3 m, napnutej medzi hliníkovými stlpmi  kotvenými v betónových základových pätkách ohraničených obrubníkmi. Povrch hracej plochy bude tvorený umelým trávnikom, plneným kremičitým pieskom alebo gumovým granulátom v závislosti od typu umelého trávnika. Podklad tvoria vrstvy drveného kameniva s odvodnením.

Prehľad východiskových podkladov	- vstupné rokovanie s investorom na rozsahu zámeru

- obhliadka pozemku - športového areálu

- katastrálna snímka

- platné STN

# Zemné práce - pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozícii výškopisné a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologický prieskum. Osadenie objektu na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestne domeranie. Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke.

# Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne.

# Potom je treba realizovať výkopy pre drenáž v osovej vzdialenosti 4-5,0 m.

# Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaustenia do vsakovacej šachty Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný min sklon. Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy zhutniť.

V prípade výskytu iných podzemných inžinierskych sietí objednávateľ požiada príslušných správcov o ich vyznačenie.
Odvodnenie

# Odvodnenie plochy je vsakovaním do drenážnej vrstvy štrkodrvy f. 32-63 mm, ktorá je spodnou vrstvou podkladu ihriska a následne do podložia, v prípade jeho vyhovujúcej priepustnosti. Pokiaľ bude podložie nepriepustné bude potrebné vytvoriť drenážny systém zberných drénov, z drenážnych PVC rúr a zaistiť jeho vyústenie podľa miestnych pomerov do vsakovacej šachty alebo blízkeho potoka prípadne daždovej kanalizácie.

# Drenážne rúry DN 60, DN 80 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a šírky 400 mm. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 32 - 63 mm tr.

Základy

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu.

Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 150 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Základové pätky pre mantinel sú navrhované z prostého betónu debniacim systémom, alternatívne  z debniacich tvárnic š. 300 mm, ktoré budú zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná min. 50-100mm  od pôvodného terénu. Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať realizácia základov osadením betónových obrubníkov 1000 x 200 x 80  po obvode ihriska

Podkladové vrstvy

# Na upravenú,vyspádovanú (0,5%) a riadne prehutnenú pláň (Edf1 = 25MPa) sa realizujú jednotlivé vrstvy v nasledovnom poradí s podmienkou zhutnenia  (Edf2 = 50MPa) :

# drvený kameň frakcie 32 – 63 mm       hr. 180 mm

# drvený kameň frakcie  8 – 16 mm       hr.   90 mm

# drvený kameň frakcie  0 –  4 mm      hr.   30 mm

# Na takto upravenú plochu bude prevedený konečný športový povrch - umelý športový povrch – umelá tráva s kremičitým vsypom (hr. 20mm)

# Umelý trávnik -  športový povrch

# Je továrensky vyrábaný umelý hrací povrch s vláknom polyetylénovým monofilamentným a fibrilovaným v behúňoch šírky 410 cm (resp.375 cm), voľne kladený s podlepovanými spojmi na vopred pripravený podklad.

# Vo verzii multifunkčnej sa vyrába sa vo farbe zelenej a červenohnedej. Výška vlákna 20 mm. Plošná hmotnosť min. 2150 g/m2, celková výška 22 mm, s hustotou vpichov min 22.000/m2., hodnota Dtex min. 6600 Nosná tkanina je perforovaná drenážnymi otvormi priemeru 4mm v roztečiach 400x400mm. Vsyp sa prevádza čistým kremičitým pieskom predpísanej zrnitosti, hmotnosť vsypu cca 18-20 kg/m2.

# Hracie čary sú z rovnakého materiálu ako hrací povrch, šírka 50 mm. Čiastočne sú votkané priamo u výrobcu, ostatné sa vsádzajú do vzrezaných špár v umelom povrchu a fixujú sa podlepením.

# Kladenie povrchu vyžaduje stabilné počasie bez dažďových zrážok a teploty min.10°C.

# Umelý povrch sa nedá použiť pre športové účely bez vsypu. Pred použitím nie je treba povrch kropiť. Údržba sa prevádza podľa potreby cca 1x týždenne kartáčom a čistí sa podľa potreby hlavne na jeseň pri opadávaní lístia. V zimnom období je možné použiť ihrisko na ľadovú plochu následným zaliatím a zamrznutím vody.

# Vo verzii futbalovej  sa vyrába sa vo farbe zelenej. Výška vlákna min. 40mm.Hustota vpichov -8600/m2, minimálna hmotnosť trávnika 2200g/m2, Dtex 8800, výplň -1. vrstva kremičitý sušený piesok, 2. vrstva gumový čierny granulát,

Zvislé konštrukcie

Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého hliníkového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m ,ktoré sú kotvené do betónového základu šróbovateľným spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým  profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný AL. madlový  profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov.

Do týchto profilov sú vsadené do drážok plastové mantinelové dielce (plastové dosky farebne upravené z  materiálov, vysokej pevnosti) , tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu.

Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou nitovým spojom.

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové lanká vo výške 3m od povrchu ihriska. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete v prípade poškodenia.

Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia),farebnou stálosťou, sú vyrobené z  plastových komponentov jednoducho sa dajú vymeniť v prípade potreby.

Vstupy na ihrisko sú riešené tzv. bezbariérovo, čiže bez uzatváracej bránky. Sú umiestnené v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Majú tvar L, čo umožňuje vstup na ihrisko bez prekážky (bezbariérovo) a zároveň neumožňuje únik lôpt pri hre z ihriska. Výhodou tohto systému je jednoduchosť, bezproblémový vstup na ihrisko z dvoch strán, napr. pre dva tímy hráčov, každý tím má samostatný vstup s možnosťou striedania hráčov počas hry. Tieto jednoduché vstupy na ihrisko sú bezúdržbové, nevyžadujú počas celej životnosti ihriska opravy, výmeny atď (čo nemožno povedať o vstupoch na ihrisko tzv. uzamykateľných riešených vstupnými bránkami).

Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :

-     minifutbal

-     volejbal

-     alternatívne tenis

Vybavenia viacúčelového ihriska : 	-     stĺpiky pre sieť na volejbal

- futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m

uchytené pružne k mantinelom

Štandard ihriska je dodávka osvetľovacích LED reflektorov  v počte 4 ks na ihrisko, ktoré sa kotvia na rohové Al. stĺpy vysoké 6m. Vlastná elektroinštalácia  a prípojka nie je riešením tohto projektu.

Požiadavky na stavenisko

- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením  potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce

- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu

- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Viacúčelového ihriska s umelou trávou nepredstavuje požiarne riziko.

Starostlivosť o životné prostredie

Ani pri realizačných prácach, ani pri prevádzke sa nezhorší životné prostredie v území. Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú.

Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Vyhl. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ zo 14,8,1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem.

Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce :

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce

- zo Zákonníka práce

- z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem

- z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb.

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí

- z Vyhl. Č. 111/75 Zb.

- zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov

- zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb.

- z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka práce, zákona č. 275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku.

Spôsob nakladania s odpadmi
Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia.
Počas realizácie stavby predpokladáme vznik odpadov kategórie: ostatný – O, a nebezpečný – N ( v
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov ). Druhy odpadov sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo ( t ) | Spôsob nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | OBALY |  |  |  |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | 0,2 | R5 |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O | 0,5 | R3 |
| 1701 | BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA |  |  |  |
| 17 01 01 | betón | O | 1,0 | R5 |
| 1702 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |
| 17 02 01 | drevo | O | 0,5 | R1 |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,3 | R3 |
| 1704 | KOVY ( VRÁTANE ICH ZLIATIN ) |  |  |  |

| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0,8 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 07 | zmiešané kovy | O | 0,1 | R4 |
| 1705 | ZEMINA ( VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH ), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK |  |  |  |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 1,5 | D1 |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 5,0 | D1 |
| 1709 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |  |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 5,0 | D1 |

Poznámka - Spôsob nakladania: zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:
R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok
D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených ( napr. kontajneroch, smetných nádobách
a pod., ) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch
prostredníctvom oprávnenej firmy, v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi
odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:
• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití
alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému
orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade
možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 o odpadoch,
• splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona č. 223/2001
o odpadoch,
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác, nie je predpoklad ohrozenia životného
prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom
mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za
predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie
nebezpečných odpadov.
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne
alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu
a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy.
Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

Záver
Stavba spĺňa požiadavky podľa stavebného zákona 50/1976 Z.z. a nasl., vykonávacej vyhlášky